## Slide 1
Wykład II

## Slide 2
Przerzutniki
Przerzutnikami są układy cyfrowe wystawiające na swoim wyjściu Q po wymuszeniu sygnałem CLK stany stabilne w ilości następującej:
- dwa stany stabilne dla przerzutnika bistabilnego
- jeden stan stabilny dla przerzutnika monostabilnego
- brak stanu stabilnego dla przerzutnika astabilnego
Ze względu na sposób wyzwalania rozróżnia się przerzutniki asynchroniczne oraz synchroniczne
W grupie przerzutników bistabilnych definiowane są następujące typy:
- typ RS
- typ D
- typ JK

## Slide 3
Przerzutniki typu RS
Przerzutniki asynchroniczne RS
Przerzutniki te są zbudowane z dwóch funktorów NOR lub NAND. Różnią się sposobem wyzwalania - poziomami sygnałów wyzwalających.

## Slide 4
Poniżej zwrócono uwagę w działaniu przerzutnika RS zbudowanego z bramek NAND dla dwóch sytuacji:
Próba równoczesnego wyzwalania
Sygnałami niskiego poziomu na obu wejściach. Jest to sytuacja zwana bardzo trafnie po angielsku: Invalid condition
1.
2.

## Slide 5
Switch contact bounce
Drgania zestyków - ich eliminacja
Właściwość wynikająca z drugiej sytuacji może być wykorzystana do eliminacji tzw. drgań zestyków. Jest to nie do końca słuszna nazwa tej sytuacji ponieważ przy przełączaniu zestyków one nie drgają mechanicznie tylko jest generowana sygnałowa fala stojąca.
Czyli załączany styk może być źródłem wielu zanikających przełączeń.

## Slide 6
Przerzutnik SR synchroniczny
Wyzwalany poziomem
Przerzutnik ten różni się od asynchronicznego tym, że przerzut na wyjściu następuje w chwili podania dodatkowego sygnału synchronizującego EN (Enable). Przerzut trwa od momentu pojawienia się zbocza sygnału synchronizującego i przez cały czas jego trwania.

## Slide 7
Wyzwalany zboczem
W tym przypadku/rozwiązaniu impuls wyzwalający został tak bardzo skrócony działaniem dodatkowego układu DZI, że praktycznie istnieje tylko zbocze wyzwalające. Ten impuls jest oznaczony CLK lub C (od Clock)

## Slide 8
Przerzutnik typu D
Wyzwalany poziomem
Tu dla obu przypadków komentarz taki sam jak w przypadku przerzutnika RS

## Slide 9
Wyzwalany zboczem
Są dwa sposoby rozwiązania układu DZI
1. Z pomocą układu różniczkującego
2. Z pomocą najprostszego przerzutnika
monostabilnego

## Slide 10
Przerzutnik typu JK
Spróbujmy zwrócić uwagę na różnice w rozwiązaniu i działaniu pomiędzy przerzutnikami RS i JK

## Slide 11
Przerzutnik typu T
Jest to praktycznie przerzutnik JK ale skonfigurowany i pracujący w trybie Toggle

## Slide 12
Przerzutnik typu JK MS (dwuzboczowy)
Przerzutnik synchroniczny JK-MS (Master-Slave) jest zbudowany z dwóch przerzutników JK połączonych kaskadowo. Jeden - nadrzędny (ang. master) - steruje pracą drugiego - podrzędnego (ang. slave) - bufora wyjściowego.
Przy zboczu narastającym informacja jest wpisywana do przerzutnika master, zaś przy zboczu opadającym informacja pamiętana przez przerzutnik master jest przepisywana do przerzutnika wyjściowego slave i jest widoczna na wyjściu.

## Slide 13
Podsumowanie opisu przerzutników bistabilnych

## Slide 14
Przerzutniki typu RS (latches)
Tablica przejść
Tabela prawdy
Tabela wzbudzeń
Graf przejść

## Slide 15
Tablica przejść
Tabela prawdy
Tabela wzbudzeń
Graf przejść
Przerzutniki typu D (latches)

## Slide 16
Przerzutniki typu JK (Flip Flop)
Tablica przejść
Tabela prawdy
Tabela wzbudzeń
Graf przejść

## Slide 17
Kolejna grupa przerzutników to przerzutniki monostabilne zwane też multiwibratorami monostabilnymi, czyli takie, które na wyjściu generują pojedynczy impuls o określonym czasie trwania.
Na wyjściu zmieniające się poziomy startują z określonego poziomu trwania przechodzą na przeciwny i po tym zadanym czasie trwania wracają do pierwotnego.
Przerzutniki monostabilne

## Slide 18
Najprostszy przerzutnik monostabilny można uzyskać wykorzystując dwa funktory połączone w ten sposób, że jest wykorzystany czas propagacji jednego z nich do wygenerowania przez drugi impulsu o czasie trwania długości właśnie tego czasu propagacji.
Pokazuje to rysunek poniższy. Dla standardu TTL w którym czas propagacji przez pojedynczy funktor, w tym przypadku przez inwerter wynosi 10 ns taki właśnie impuls o takiej długości będzie generowany na wyjściu tego przerzutnika.

## Slide 19
Przerzutniki monostabilne
Zaprezentowany wcześniej przerzutnik posiada niestety sporą wadę polegającą na tym, że nie można w nim generować mono-impulsu o zmiennym i dowolnym czasie trwania.
Dopiero modyfikacja polegająca na tym, że o długości impulsu decyduje wbudowany układ różniczkujący daje takie możliwości. Zmiany długości trwania generowanego impulsu mogą być wtedy realizowane w szerokim zakresie zmian czasu trwania.
Widok zróżniczkowanego impulsu prostokątnego z zaznaczonym poziomem które wejście inwertera uznaje za poziom jedynkowy, przekroczenie którego powoduje na wyjściu wygenerowanie odwrotnego impulsu.

## Slide 20
Oczywiście nikt nie będzie składał takiego przerzutnika z pojedynczych elementów gdy można skorzystać ze scalonej konstrukcji. Tutaj w linii TTL istnieją dwa standardowe rozwiązania. Jedno to nie-retrygerowalny multivibrator monostabilny.
(Wprowadzam tutaj neologizm ale bardzo pasujący do sposobu działania tego przerzutnika.)
Oznacza to, że przerzutnik ten w czasie generowanego impulsu nie jest w stanie zmienić poziomu na wyjściu nawet jeśli jest powtórnie wyzwalany.
Nonretrigerable 74121
Budowa i działanie
Struktura wewnętrzna
Scalone przerzutniki monostabilne

## Slide 21
Scalone przerzutniki monostabilne
Retrigerable 74123
Drugie rozwiązanie to przerzutnik retrygerowalny. Oznacza to, że przerzutnik ten w czasie trwania generowanego impulsu może pod wpływem nowego wymuszenia (nowego trygeru) zmienić poziom na wyjściu. Rysunek poniżej pokazuje taką sytuacje przy powtórnym wymuszeniu w czasie generacji impulsu sygnałami B, A oraz R

## Slide 22
Timer 555
Chce teraz przedstawić świetnie skonstruowany jeszcze w poprzednim wieku układ timera 555, który nadaje się do realizacji wielu aplikacji, a w naszym przypadku do wykonania przerzutnika monostabilnego.
Poniżej mamy przedstawiona barwnie strukturę wewnętrzna.

## Slide 23
Timer 555 jako multivibrator monostabilny
Dla użytkowania układu 555 jako monostabilnego przerzutnika należy na zewnątrz dołączyć rezystor R oraz kondensator C które będą też pełniły rolę wyznaczania długości generowanego impulsu zgodnie z formułą T=1,1RC.
Działanie multivibratora jest dwufazowe i przebiega następująco. W pierwszej fazie przez podanie na wejście TRIG dolnego komparatora zerowego impulsu wyzwalającego następuje ładowanie kondensatora ze stałą czasową w czym nie przeszkadza zablokowany tranzystor T. Blokada tranzystora następuje poprzez podanie na jego bazę niskiego poziomu napięcia z wyjścia przerzutnika RS. Z kolei przerzutnik ten jest zatrzaskiwany w taką pozycję sygnałem S (Set) podawanym z wyjścia dolnego komparatora.

## Slide 24
Timer 555 jako multivibrator monostabilny
W drugiej fazie tranzystor T przełączony do stanu pełnego otwarcia powoduje prawie natychmiastowe rozładowanie kondensatora C. Stan pełnego otwarcia jest powodowany ustawieniem przerzutnika bistabilnego typu RS w stan wysokiego poziomu napięcia na wyjściu . Te dwie zmiany wyjścia przerzutnika są widoczne na wyjściu timera 555 jako wygenerowany impuls o czasie trwania T=1,1RC.
Następnie wejście TRIG oczekuje na przyjście kolejnego impulsu wyzwalającego o następującym kształcie

## Slide 25
Przerzutniki astabilne – generatory impulsów prostokątnych
Kolejną grupą przerzutników do omówienia są przerzutniki bistabilne, czyli takie które na swoim wyjściu Q nie mają stanu stabilnego. Stan tego wyjścia stale się zmienia z wysokiego na niski i odwrotnie.
Są dwa sposoby realizacji takich przerzutników:
- Z wykorzystaniem kondensatora ładowanego i rozładowywanego
przemiennie
Z wykorzystaniem wzmacniaczy pracujących z dodatnim
Sprzężeniem zwrotnym, dla uczynienia układu niestabilnym

## Slide 26
Przerzutniki astabilne – generatory impulsów prostokątnych
1. Zastosowany kondensator w trybie ładowania i rozładowania dla wzbudzania drgań
1. Używając Timera 555 skonfigurowanego tak jak pokazuje rysunek obok można doprowadzić go do stanu pracy jako przerzutnik astabilny. Kondensator C jest przemiennie ładowany ze stałą czasową i rozładowywany ze stałą i układ zaczyna drgać trochę niesymetrycznie czasowo ze względu na różnice w długości stałych czasowych ładowania i rozładowania.

## Slide 27
2. Innym sposobem jest użycie scalonych przerzutników monostabilnych typu 74121 zapętlonych w ten sposób, że wyjście generujące zbocze narastające wprowadzone na wejście B pierwszego przerzutnika powoduje powstanie na jego wyjściu pozytywnego impulsu o czasie trwania Z kolei zbocze opadające impulsu wprowadzonego na zwarte wejścia A drugiego przerzutnika powoduje wygenerowanie przez niego impulsu o długości .
Przerzutniki astabilne – generatory impulsów prostokątnych

## Slide 28
3. Można też w oparciu o zasadę wykorzystania ładowanego i rozładowywanego kondensatora i oddziaływania jego zmieniających się poziomów na wejścia komparatorów lub przerzutników co spowoduje powstanie drgań zrealizować bardzo prosty generator z udziałem przerzutnika Schmitta.
Minusem tego rozwiązania jest to, że wypełnienie fali prostokątnej nie jest symetryczne tzn. nie wynosi 1:1 a jest 1:3.
Przerzutniki astabilne – generatory impulsów prostokątnych

## Slide 29
2. Zastosowanie wzmacniaczy z dodatnim sprzężeniem zwrotnym dla uczynienia układu niestabilnym
Przerzutniki astabilne – generatory impulsów prostokątnych
Czy można używając układów cyfrowych w szczególności prostych bramek mówić o ich wykorzystaniu jako wzmacniaczy? Przecież bufor o którym mówiliśmy na wykładzie IX ma taki sam symbol jak wzmacniacz. W czym różnica?
Wzmacniacz jest układem liniowym a bufor nieliniowym. W układzie liniowym można policzyć z nachylenia charakterystyki jego wzmocnienie. W układzie nieliniowym nie da się tego zrobić nawet w trybie ekstrapolacji.

## Slide 30
Przerzutniki astabilne – generatory impulsów prostokątnych
Co w takim razie należy i można zrobić?
Jeśli wzmacniacz opaszemy sprzężeniem zwrotnym i będzie to ujemne sprzężenie zwrotne to może ono poprawić właściwości wzmacniacza. W naszym przypadku może to być poprawa jego charakterystyki. Co może zatem oznaczać poprawa charakterystyki inwertera, nic innego jak swoista linearyzacje tej charakterystyki.
Jak to należy zrobić i jak będzie wyglądała zlinearyzowana charakterystyka inwertera pokazuje rysunek obok

## Slide 31
Przerzutniki astabilne – generatory impulsów prostokątnych
Jakie są kryteria stabilności pracy wzmacniaczy albo odwrotnie kryteria niestabilności tej pracy czyli wzbudzenia drgań.
Są to:
- Kryterium amplitudy
- Kryterium fazy
Warunek amplitudy żąda dostarczenia w układzie odpowiednio dużego wzmocnienia, natomiast
Warunek fazy żąda dla spełnienia niestabilności w układzie doprowadzenia do takiej samej fazy sygnału pomiędzy wejściem i wyjściem.

## Slide 32
Przerzutniki astabilne – generatory impulsów prostokątnych
Spełnienie obydwu warunków jest sprawnie realizowane w następującym układzie. Dwa kaskadowo połączone wzmacniacze zrealizowane na zlinearyzowanych bramkach dają wystarczająco duże wzmacnianie co jest spełnieniem warunku amplitudy, (pamiętamy że ).
Połączenie wyjścia jednego wzmacniacza z wejściem drugiego gwarantuje spełnienie warunku fazy. To połączenie realizowane jest poprzez kondensator C który równocześnie wyznacza częstotliwość drgań tego przerzutnika astabilnego.

## Slide 33
Przerzutnik astabilny będący równocześnie generatorem drgań prostokątnych przedstawiony wcześniej przez swoją prostotę budowy jak również dla powodów zachowania takiego generatora dla częstotliwości wymaganych w systemach mikroprocesorowych jest podstawą do budowy tam stosowanych generatorów przebiegów zegarowych.
Częstotliwość drgań zależy od wartości kondensatora a w systemach mikroprocesorowych jest wymagana wysoka stabilność pracy zegara więc nawet stosując kondensatory najwyżej jakości nie jest się w stanie sprostać tym wymaganiom.
Jak zatem rozwiązać ten problem. Rozwiązano go poprzez zastosowanie w miejsce kondensatora tzw. rezonatora kwarcowego.

## Slide 34
Czym jest rezonator kwarcowy. Jest to element o symbolu przedstawionym poniżej. Symbol trochę przypomina symbol kondensatora w którym wyraźnie zaznaczono przekładkę z dielektryka.
Ta przekładka została zrobiona z kryształu górskiego, minerału o przedziwnych właściwościach. Tutaj używanego do stabilizacji drgań. Kryształ górski jest piezoelektrykiem.
Piezoelektryk to materiał o właściwościach reagowania na zmiany rozmiarów fizycznych poprzez generowanie na odpowiednich ścianach siły elektromotorycznej. Działanie zapalniczek na gaz to działanie z wykorzystaniem tego właśnie prostego efektu piezoelektrycznego. Obrazowo pokazuje to rysunek obok.

## Slide 35
Efekt odwrotny to reagowanie zmianami rozmiarów kryształu poprzez wymuszenie elektryczne. Kryształ górski cechuje występowanie obu efektów. Wbudowany w pętlę sprzężenia zwrotnego będzie reagował zmianami rozmiarów na wymuszenie elektryczne i odwrotnie wartości rozmiarów będą stabilizowały sygnał od ewentualnych zmian w okresie. Ponieważ zależność zmian kryształu od zmian temperatury jest bardzo niewielka, zastosowanie rezonatora jako elementu sprzęgającego pozwala uzyskać współczynnik zmian temperaturowych przy zmianach temperatury w zakresie ok. 60oC na poziomie:
10-9 – 10-12

## Slide 36
Wymiana kondensatora na kwarc powoduje poprawę stabilności działania generatora
Stabilizowany rezonatorem kwarcowym generator przebiegu prostokątnego

## Slide 37
Złożone układy cyfrowe - układy sekwencyjne
Liczniki
Licznikiem jest sekwencyjny układ cyfrowy zliczający i zapamiętujący impulsy podawane w określonym czasie na szeregowe wejście zliczające.
Podział liczników ze względu na budowę, rodzaje pracy oraz sposoby zliczania pokazuje rysunek obok.
Krótki komentarz do terminu modulo-n. Jest to licznik który zlicza do n i zaczyna „w kółko” zliczanie od początku.

## Slide 38
Liczniki
Najprostszym licznikiem jest licznik modulo-2 którym jest przerzutnik bistabilny JK w trybie Toggle. Jest to układ zliczający będący zarówno licznikiem asynchronicznym jak i synchronicznym.
Zliczane impulsy to momenty w których na wejściu Clock pojawia się w przypadku użycia przerzutnika JK oznaczonego tak jak na rysunku zbocza opadające.
Zostaną w czasie okresu zliczone dwa kolejne impulsy.

## Slide 39
Asynchroniczny licznik modulo 8
Up counter
Łącząc kaskadowo trzy przerzutniki JK pracujące w trybie T każdy, otrzymamy licznik modulo 8. Jeśli to będą przerzutniki o symbolach jak na rysunku czyli przerzucające na zboczu opadającym to otrzymamy licznik modulo 8 zliczający do przodu. Kolejne stany widziane na wyjściach , , są stanami narastającymi kolejno od 0 do 7.

## Slide 40
Gdyby użyć przerzutników JK wyzwalanych zboczem narastającym (jak na rysunku) to aby uzyskać licznik zliczający do przodu trzeba skorzystać z wyjść i połączyć je z wejściami kolejnych stopni tak jak pokazuje to rysunek poniżej.
Asynchroniczny licznik modulo 8
Up counter
Wtedy stany na wyjściach Q będą takie same jak poprzednio a sterujące z wyjść odwrócone w fazie.

## Slide 41
Asynchroniczny licznik modulo 8
Down counter
Dokładnie tak samo jak poprzednio należy widzieć prace licznika zliczającego do tyłu zbudowanego z przerzutników wyzwalanych zboczem opadającym i narastającym

## Slide 42
Synchroniczne liczniki modulo-16 zliczające do przodu
To połączenie może być zrobione na sposób szeregowy
W licznikach synchronicznych wszystkie wejścia zegarowe Clock są połączone do wspólnego zegara ale żeby wszystkie przerzutniki nie zmieniały swoich stanów na przeciwnie równocześnie to pomiędzy wyjściami kolejnych stopni a wejściami ustawiającymi JK są zastosowane dodatkowe układy blokujące w odpowiednim momencie przerzuty kolejnych stopni.
Kolejne przerzutniki będą pracowały
zgodnie z ich tabelą prawdy:

## Slide 43
Realizacja liczników modulo dowolne n
Przedstawione do tej pory rozwiązania liczników pozwalały zliczać impulsy do liczb n będących krotnością w potędze liczby 2.
Jak należy widzieć realizacje liczników zliczających do dowolnej liczby n.
Są dwa sposoby realizacji. Jeden to rozwiązanie liczników pracujących asynchronicznie a drugi to realizacja synchroniczna.
Wszystkie są realizowane jako wycięcie określonych stanów zliczających prowadzące do skrócenia cyklu pracy.
W przypadku asynchronicznej realizacji będą dwa rozwiązania:
skrócenie cyklu pracy poprzez wyzerowanie stanu początkowego
skrócenie cyklu pracy poprzez ustawienie warunków stanu początkowego
Realizacja na sposób synchroniczny to realizacja skrócenia cyklu pracy poprzez eliminację stanów wewnętrznych grafu przejść

## Slide 44
1. Realizacja skrócenia cyklu pracy poprzez wyzerowanie początkowego stanu
Realizacja liczników modulo dowolne n
Ta realizacja jest możliwa w sytuacji gdy dysponujemy przerzutnikiem JK pracującym w trybie T i posiadający dodatkowe wejście RESET.
Poniżej przedstawiono licznik zliczający do 6 w trybie
modulo. Po dojściu do stanu szóstego licznik jest
Zerowany. Pozostają stany od 0 do 5 w liczbie 6.
Dodatkowo pamiętajmy, że realizacja skrócenia cyklu
wiąże się z użyciem liczby przerzutników m takiej aby
n do której ma nastąpić zliczanie było zawsze
Cykl pracy

## Slide 45
2. Realizacja skrócenia cyklu pracy poprzez ustawienie warunków początkowego stanu
Realizacja liczników modulo dowolne n
Cykl pracy
Tutaj dla odmiany należy użyć przerzutników JK pracujących w trybie T ale posiadających dodatkowe wejście SET. Reszta postepowania jest podobna.
Licznik przedstawiony poniżej zlicza w trybie modulo 5

## Slide 46
Diagram stanów
Diagram stanów jest bardzo pożytecznym narzędziem do projektowania liczników dowolne n a potem poprzez rozwinięcie go do narzędzia jakim jest graf przejść otrzymanie pomocnego urządzenia do projektowania automatów. Diagram stanów pokazuje w prosty sposób stany składające się na budowę i działanie dowolnego licznika.
Ten poniżej pokazuje stany i działanie licznika modulo 6 w którym poprzez usunięcie stanów 2 oraz 5 pokazano stany przez które przechodzi licznik modulo 6 podczas swojej pracy.

## Slide 47
3. Realizacja skrócenia cyklu pracy poprzez eliminację stanów wewnętrznych grafu przejść
Realizacja liczników modulo dowolne n
Należy zaprojektować licznik modulo 6 pracujący zgodnie z tabelą przejść jak poniżej albo zgodnie z diagramem stanów pokazanym obok. Będzie to licznik pracujący synchronicznie. Aby go zaprojektować należy przede wszystkim zrealizować układy blokujące prace poszczególnych stopni wtedy gdy nie powinny one zadziałać. Projekt jest prosty i łatwy jeśli odpowiednio zrealizujemy tabelę wzburzeń tego licznika. Tabele wzburzeń poszczególnych przerzutników poznaliśmy na wykładzie XI.

## Slide 48
Realizacja licznika modulo 6
Tabela wzbudzeń licznika modulo 6 realizowanego na przerzutnikach JK pracujących w trybie T każdy została przygotowana i pokazana poniżej.
Aby zaprojektować układy wzbudzające
poszczególne wejścia T kolejnych przerzutników
skorzystamy z dobrze znanej metody tabel
Karnaugh’a.
Wpisujemy do odpowiednio przygotowanej
ośmiopolowej tabeli wszystkie jedynki i zera
które dotyczą wzbudzenia wejścia .
Czyli tabela ta będzie wyglądać następująco:
Z tabeli tej wynika następujący zapis funkcji wzbudzającej wejście

## Slide 49
Realizacja licznika modulo 6
To samo robimy projektując funkcje wzbudzające dla wejść oraz

## Slide 50
Realizacja licznika modulo 6
Realizacja układowa projektowanego licznika modulo 6 liczącego według pokazanego wcześniej diagramu stanów będzie następująca:

## Slide 51
Liczniki rewersyjne
Liczniki rewersyjne to takie które potrafią zliczać w obydwu kierunkach w zależności od ustawienia kierunku zliczania. Pomocnym w realizacji takich liczników jest istnienie w przerzutnikach komplementarnych wyjść i korzystanie z nich w celu zmiany kierunku liczenia. Ta technika została omówiona na slajdach 4,5,6 dzisiejszego wykładu. Na schemacie poniżej można zauważyć, że ustawienie na wejściu linii D stanu 0 spowoduje zablokowanie propagacji sygnału przez przerzutniki z wyjść do następnego stopnia i odblokowanie przesyłu z Q do wejścia C następnego co jest równoważne zliczaniu do przodu. Jedynka na wejściu D zmieni ten kierunek.

## Slide 52
Gdy zachodzi potrzeba zliczania do większych wartości można łączyć kaskadowo kolejne moduły zliczające. Należy to zrobić w sposób następujący.

## Slide 53
Mikrooperacje
Na koniec zostanie wprowadzone bardzo ważne pojęcie jakim jest MIKROOPERACJA (µOP). Pojęcie szczególnie ważne w złożonych systemach cyfrowych jakimi są systemy mikroprocesorowe. Uznając ustawialny licznik rewersyjny za wystarczająco złożony układ cyfrowy można dla niego zdefiniować cztery mikrooperacje. W tabeli pokazano również jak wygląda zapis mikrooperacji: na przykład mikrooperacja zerowania będzie zapisana w sposób następujący: .

## Slide 54
Detektor sekwencji znaków
Przykład detektora sekwencji 0110011
Graf przejść

## Slide 55
Tablica przejść
Zakodowana tablica przejść - jakimś tam kodem

## Slide 56
W oparciu o zakodowaną tablicę przejść zostały ułożone odpowiednie tablice Karnaugh’a dla określenia funkcji wymuszających wejścia informacyjne przerzutników D

## Slide 57
Wykonanie układowe
Poniżej przedstawiono realizacje układową zaprojektowanego detektora sekwencji 0110011

## Slide 58
Hazard
Hazard jest zjawiskiem generowania obcych impulsów zakłócających normalna pracę układu cyfrowego podczas zachodzenia procesów przejściowych.
Zachodzi wtedy gdy impuls wejściowy dociera do wyjścia wieloma drogami.
Jeśli dociera dwoma różnymi drogami to jest to hazard statyczny.
Jeśli więcej niż dwoma to jest to hazard dynamiczny.

## Slide 59
Hazard statyczny
Tabela Karnaugh’a odpowiadająca układowi jest następująca.
Na wyjściu, przy stałym poziomie pojawiają się impulsy zakłócające.
Praktycznie występują wtedy, gdy w tabeli Karnaugh’a występują koło siebie implikanty, których dla maksymalnego uproszczenia funkcji nie uwzględnimy w końcowym rozwiązaniu.

## Slide 60
Zapis funkcji realizowanej przez przedstawiony na poprzednim slajdzie układ w postaci maksymalnie uproszczonej jest następujący:
Dodając dodatkowy implikant wynikający z pokrycia sąsiadujących ze sobą pól hazard może być wyeliminowany.
Wykonanie bez hazardu

## Slide 61
Hazard dynamiczny
Hazard dynamiczny pojawia się wtedy, gdy sygnał w układzie dociera do wyjścia trzema różnymi drogami.
Bardzo często hazard statyczny na określonym poziomie przebiegu sygnału od wejścia do wyjścia staje się hazardem dynamicznym na wyjściu..