## Slide 1
Podstawy techniki cyfrowej

## Slide 2
Literatura
1. Thomas L.Floyd - Digital fundamentals, Prentice Hall 1997
2. Barry Wilkinson - Układy cyfrowe, WKŁ 2000
3. Andrzej Skorupski - Podstawy techniki cyfrowej, WKŁ 2001
4. Józef Kalisz - Podstawy elektroniki cyfrowej, WKŁ 2015
5. Horowitz, Hill - Sztuka elektroniki, WKŁ 1995
6. Jacob Millman, Christos C. Halkias - Integrated electronics: analog
and digital circuits and systems, Mc Graw-Hill Ltd
7. Morris Mano – Architektura komputerów, WNT 1980
8. W.Stallings – Organizacja i architektura systemu komputerowego,
WNT 2000 http://williamstallings.com
9. D. Patterson, J.Hennesy – Computer Organization and Design, Elsevier 2009
10. Roman Krasowski – Podstawy Elektronioki i Techniki Cyufrowej, Helion 2024
11. http://wazniak.mimuw.edu.pl

## Slide 3
Technika cyfrowa jest w dzisiejszych czasach obszarem wiedzy o całkowicie interdyscyplinarnym obliczu. Śmiało może być zaliczona zarówno do Informatyki, Elektroniki jak i Telekomunikacji. Dzisiejsze techniki projektowania układów cyfrowych polegają już nie tylko na składaniu układu z dostępnych komponentów, a raczej na procesie formalnej, abstrakcyjnej specyfikacji projektu w odpowiednim języku opisu sprzętu (HDL – Hardware Description Language) oraz na transformacji tej specyfikacji przy użyciu różnorodnych narzędzi komputerowego wspomagania projektowania CAD (Computer Aided Design).

## Slide 4
Wielowrotnik układu cyfrowego
Układu cyfrowego nie da się opisać czwórnikiem. Układ cyfrowy może mieć wiele wejść i wiele wyjść. Dlatego jego opis zawarty jest w wielowrotniku.
Również należy pamiętać, że opis układu cyfrowego ścisłe zależy od czasu.

## Slide 5
Układy logiczne to dział techniki cyfrowe w której układy cyfrowe są konstruowane na poziomie bramek logicznych i przerzutników. Wszystkie układy cyfrowe dzielą się na dwie grupy

## Slide 6
Układy kombinacyjne
Stan wyjścia Y układu cyfrowego w danym momencie czasowym zależy ściśle od stanów jego wejść A,B,C.

## Slide 7
Układy sekwencyjne
Stan wyjść Q w danym momencie czasowym zależy od aktualnego stanu wejść P oraz stanów wcześniejszych zapamiętanych w przerzutnikach RS.
Moment czasowy wyznacza zegar doprowadzony do wejścia X.
Najogólniej można powiedzieć że układy sekwencyjne to takie które mają doprowadzony zegar CLK.

## Slide 8
Liczenie binarne
W technice cyfrowej obowiązuje

## Slide 9
W 1854 roku George Boole, angielski matematyk i filozof stworzył podstawy dzisiejszej informatyki wprowadzając do matematyki i logiki pojęcia algebry Boole'a.
Założenia :
x = 0 gdy x ≠ 1
x = 1 gdy x ≠ 0
Algebra Boole'a jest strukturą matematyczną złożona z trzech działań binarnych:
- ∨ (lub, or, alternatywa)
- ∧ (i, and, koniunkcja)
- ~ (nie, not, przeczenie logiczne)
oraz wyróżnionych elementów 0 (fałsz), 1 (prawda).

## Slide 10
Algebra Boole’a posługuje się dwiema podstawowymi formami:
funkcją będącą sumą logiczną i iloczynem logicznym.
Już na etapie definicji tych funkcji występują różnice w porównaniu z analogicznymi w normalnej algebrze.
Różnice te mają również związek z tym, iż normalna algebra posługuje się systemem dziesiętnym a algebra Boole’a dwójkowym. Dlatego w jednej suma 1 i 1 daje w wyniku 2 natomiast w drugiej (Boolowskiej) daje 1.
Z tego wynikają następujące zapisy
A + A = A
A * A = A

## Slide 11
Obie formy boolowskie są równoważne oraz dualne.
Dualność formy oznacza, że po zmianie w jednej z nich symboli + na * i odwrotnie oraz stałych 0 na 1 i odwrotnie otrzymuje się drugą formę.
Uogólnienie praw de Morgana na formy boolowskie stanowi wzór Shannona:

## Slide 12
Najczęściej stosowane formy boolowskie to formy wyrażone przez charakterystyczne nazewnictwo.
Iloczyn n zmiennych jest wyrazem bądź termem iloczynowym n literałów.
Iloczyn pełny czyli iloczyn zawierający wszystkie literały jest mintermem.
Suma n zmiennych jest wyrazem bądź termem sumacyjnym n literałów,
Suma pełna czyli suma zawierająca wszystkie literały jest makstermem.

## Slide 13
Dla wielu zmiennych obowiązują następujące zasady:
Każdą funkcję logiczną można przedstwić w postaci kanonicznej (pełnej) formy sumacyjnej jako sumę mintermów o wartości logicznej „1”.
Tak samo dla formy iloczynowej można ją widzieć jako iloczyn makstermow o wartości logicznej „0”.
Między obydwoma zasadami obowiązuje zasada równoważności form: dla każdej kanonicznej formy sumacyjnej można określić równoważną kanoniczną formę iloczynową.

## Slide 14
Na początek kilka ważnych reguł obowiązujących w algebrze Boole’a.
Reguła przemienności iloczynu i sumy logicznej
A + B = B + A
A * B = B * A
Reguła łączności działań
(A + B) + C = A + (B + C)
(A * B) * C = A * (B * C)
Reguła rozdzielności działań
A * (B + C) = A * B + A * C
Obowiązuje następująca kolejność operacji:
- nawiasy
- negacja
- iloczyn
- suma

## Slide 15
Podsumowanie reguł algebry Boole’a

## Slide 16
Ważne prawa de Morgan’a pokazujące związki pomiędzy sumowaniem i mnożeniem logicznym
i oczywiście
tak samo jak

## Slide 17
Sygnał cyfrowy przybiera najczęściej formę fali prostokątnej - okresowej bądź nie
Sygnały cyfrowe: a) okresowe i b) nieokresowe
Sygnał cyfrowy

## Slide 18
Elementy charakterystyczne kształtu impulsu
Kształt rzeczywistego sygnału cyfrowego

## Slide 19
Podstawowe parametry układów cyfrowych
Szybkość działania układu cyfrowego
Moc rozpraszana w układzie
Odporność na zakłócenia
Obciążalność układu

## Slide 21
2. Moc rozpraszana w układzie
Moc rozpraszana w układzie dla prądu stałego jest liczona wg. prostej formuły:
Dla prądu przemiennego w czasie formuła jest następująca:
gdzie: ) jest prądem czerpanym ze źródła zasilania w ciągu okresu T

## Slide 22
3. Odporność na zakłócenia
Generalnie zakłócenia ingerujące w układ bez względu skąd pochodzą dzielimy na dwie grupy:
zakłócenia statyczne
zakłócenia dynamiczne
Podział jest dokonywany ze względu na czas trwania impulsów zakłócających. Różnicą jest granica będąca średnim czasem propagacji sygnału przez funktor logiczny czyli bramkę.
Zakłócenia statyczne to takie których czas trwania jest mniejszy od czasu propagacji sygnału przez bramkę
Zakłócenia dynamiczne to takie gdzie relacja pomiędzy czasami jest akurat odwrotna

## Slide 23
4. Obciążalność układu
Obciążalność wyjściowa układu wyrażona n ilością układów tej samej serii/rodziny jaka może być dołączona do wyjścia tego układu:
Bardzo często parametr ten jest nazywany Fenautem

## Slide 24
Podstawowe funktory logiczne/bramki:
ANSI
DIN
IEC
Tabela prawdy
Symbole według trzech standardów. Najpopularniejszy standard to ANSI
Negacja – NOT, NIE - Inverter, negator

## Slide 25
W tym miejscu trzeba jeszcze wspomnieć o funktorze będącym prostym buforem czyli układowym separatorem sygnału na wyjściu układu od jego wejścia.
Jest to układ który działa według następującej tabeli prawdy:
Ponieważ symbol jest taki sam jak w układach analogowych wzmacniacza sygnału trzeba tutaj pokazać istotną różnicę istniejącą między obydwoma układami.
Wzmacniacz jest układem liniowym a bufor nieliniowym.
Wynika to z różnych charakterystyk tych dwóch elementów czyli zależności . Przedstawiają to dwa rysunki poniżej:
Bufor

## Slide 26
Suma logiczna - OR, LUB
Y=A+B

## Slide 27
Suma logiczna zanegowana (Negacja sumy logicznej) NOR, LUB-NIE

## Slide 28
Iloczyn logiczny - AND, I

## Slide 29
Iloczyn logiczny zanegowany (Negacja iloczynu logicznego) - NAND, I-NIE

## Slide 30
Suma modulo – XOR, EXCLUSIVE-OR, WYŁACZNIE-LUB

## Slide 31
Dla przypomnienia
Dla wielu zmiennych obowiązują następujące zasady:
Kazdą funkcję logiczną można przedstwić w postaci kanonicznej (pełnej) formy sumacyjnej jako sumę mintermów o wartości logicznej „1”.
Tak samo dla formy iloczynowej można ją widzieć jako iloczyn makstermow o wartości logicznej „0”.
Między obydwoma zasadami obowiązuje zasada równowążności form: dla każdej kanonicznej formy sumacyjnej można określić równoważną kanoniczną formę iloczynową.

## Slide 32
Suma logiczna trzech zmiennych

## Slide 33
Iloczyn logiczny trzech zmiennych

## Slide 34
Funkcja mieszana składająca się z iloczynów
oraz sum trzech zmiennych ABC

## Slide 35
Dla podanego przykładu rozwiązaniem jest albo:
zapis sumy iloczynów SOP (Sum of Products) - iloczyny to przypadki gdy na wyjściu
jest 1
funkcja przedstawiona na zerach i jedynkach
funkcja przedstawiona na symbolach zmiennych

## Slide 36
2. Odpowiadający jest zapis będący iloczynem sum POS (Product od Sum) gdy
na wyjściu jest 0
Funkcja przedstawiona na zerach i jedynkach
Funkcja przedstawiona na symbolach zmiennych

## Slide 37
Funkcja realizowana na wyjściu to:
Powiedzmy że mamy następujący schemat i powstał problem czy nie da się tego schematu zastąpić prostszym układem
Można tą funkcję przekształcić do najprostszej postaci stosując reguły algebry Boole’a oraz przekształcenia de’Morgana
Czyli pokazany na górze slajdu schemat można praktycznie zastąpić jednym funktorem NOR

## Slide 38
Prostą metodą minimalizacji funkcji logicznych jest metoda tablic Karnaugh’a.
Jak wygląda postepowanie tworzenia tablic Karnaugh’a i minimalizacji funkcji - krok po kroku.
Należy utworzyć tabelę podzielona na pola w ilości równej n zmiennych w potędze 2.
Czyli tabela dla czterech zmiennych ABCD będzie następująca
Upraszczanie funkcji metodą tablic Karnaugh’a

## Slide 39
3. Ułożenie zmiennych może być dowolnie zadane, w naszym przypadku zrobiono to tak jak to jest zapisane w funkcji którą mamy uprościć czyli po kolei ABCD.
Natomiast opis kodowy tabeli nie może być dowolny, czyli na przykład zapisany w kodzie binarnym. Zawsze musi to być kod Grey’a czyli taki jaki jest pokazany w przykładowej tablicy umieszczonej na poprzednim slajdzie.
4. Dla wypełnienia tabeli upraszczaną funkcję należy doprowadzić do postaci pełnej czyli kanonicznej.
5. Jeśli upraszczana funkcja jest typu SOP czyli sumą iloczynów to iloczyny należy wpisać w tabeli jako jedynki.

## Slide 40
6. Należy zakreślić we wspólne obszary przylegające do siebie jedynki w ilości w tych obszarach dwa w potędze.
7. Można używać jedynki już wcześniej użyte.
8. Również tworzyć wspólne pola poprzez sklejenie tabeli wzdłuż krawędzi pionowej lub poziomej.
9. Również można sklejać tabelę równocześnie stykającą się po obydwu krawędziach.
10. Z zakreślonych pól należy dla utworzenia zredukowanego iloczynu pobrać te zmienne które się nie zmieniają i zsumować je dla uzyskania prawidłowego wyniku przekształceń.
11. Według tych samych zasad można uprościć wyrażenie typu POS czyli iloczyn sum

## Slide 41
Upraszczanie funkcji metodą tablic Karnaugh’a
To co wcześniej zostało opisane jako upraszczanie określonego wyrażenie dalej zostanie pokazane na wybranym przykładzie.
Należy doprowadzić do najprostszej postaci następującą funkcję:

## Slide 42
Najpierw należy doprowadzić upraszczane wyrażenie do postaci kanonicznej (punkt 4 zaleceń)
Należy wykorzystać aksjomat, iż
Pierwszy iloczyn po uzupełnieniu będzie więc wyglądał następująco:
Całe wyrażenie zapisane w postaci kanonicznej będzie następujące:
+ + +
Pogrubione iloczyny występują drugi raz i dlatego w ostatecznym zapisie zgodnie z aksjomatem A+A=A znikają.

## Slide 43
Ostatecznie przykładowa funkcja zapisana w postaci kanonicznej będzie miała postać następującą:

## Slide 44
Odpowiednio wypełniona tabela Karnaugh’a dla tej funkcji jest nastepująca:

## Slide 45
Realizacja układowa
Istniejące trzy pola wskazujące na ostateczny zminimalizowany zapis:

## Slide 46
Kolejny przykład to uproszczenie wyrażenia będącego funkcją typu POS (Iloczyn Sum)

## Slide 47
Zakreślone pola według zasad przedstawionych wcześniej
które pozwolą zapisać wyrażenie w postaci uproszczonej

## Slide 48
Liczba dziesiętna | Wejścia |  |  |  | Wyjście |  |  |  |  |  | 
 | D | C | B | A | a | b | c | d | e | f | g
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | X
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | X
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X
Kolejny przykład pokaże jak wykorzystując tabelę Karnaugha można projektować układy cyfrowe.
Korzystając z tabeli prawdy konwertera kodu BCD na siedmiosegmentowy pokażemy jak zaprojektować taki konwerter który dalej będzie służył do sterowania wyświetlaczem siedmiosegmentowym.

## Slide 49
Wyświetlacz siedmiosegmentowy i jego sterowanie

## Slide 50
Projekt będzie się składał z siedmiu oddzielnych sub-projektów, na koniec połączonych w całość. Jeden element tego projektu to na przykład sterownik segmentem b.
Jego tabela prawdy jest przedstawiona poniżej.
Liczba dziesiętna | Wejścia |  |  |  | 
 | D | C | B | A | b
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | X
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | X
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | X
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | X
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | X
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X

## Slide 51
Odpowiadająca mu tabela Karnaugh’a, skonstruowana tak aby łatwo było wprowadzać odpowiednie iloczyny jest przedstawiona poniżej

## Slide 52
Funkcja opisująca sterownik segmentu to:
Realizacja układowa
Tabela z zakreślonymi polami dla minimalizacji funkcji. Dla pełnej minimalizacji X należy potraktować jak jedynkę

## Slide 55
Techniki realizacyjne
RTL
Podstawą do budowy w tej technice bramki logicznej jest zastosowanie pojedynczego tranzystora w konfiguracji OE. Zmieniany prąd bramki przełącza tranzystor od nasycenia do zatkania.

## Slide 56
Bramka trzystanowa (tri-state)
Stosowana w układach tworzących magistrale/szyny systemowe

## Slide 57
Bramka NAND z układem Schmidt’a
Schemat ideowy jak typowej bramki, ale wewnątrz został dołożony stopień Schmitta zrealizowany na dwóch tranzystorach powodujący powstanie dodatniego sprzężenia w układzie przyspieszającego działanie układu..
Zastosowanie, jako układ kształtowania impulsów.
Symbol

## Slide 58
Technologia unipolarna
Rodzina MOS oraz CMOS

## Slide 59
Technologia MOS
Poniżej przedstawiono symbole tranzystorów typu MOS z kanałami odpowiednio n oraz p jako klucze przełączające.

## Slide 60
Poziomy elektryczne dla stanów logicznych bramek CMOS

## Slide 61
Realizacja podstawowych funktorów logicznych w technologii MOS
Bramka NOR
Bramka NAND

## Slide 62
Technologia CMOS
Realizacja inwertera – podstawa rodziny
Nazwa CMOS pochodzi od Complementary MOS

## Slide 63
Charakterystyka bramki CMOS

## Slide 64
Bramka typu NAND
Bramka typu NOR
Realizacje CMOS